## Slide 1
康明斯 ISPM 15 内部培训
ISPM：国际植物检疫措施标准
Notes: 您好，欢迎来到 ispm 15 培训，我是 Sophie，我将带您完成本次培训。我们将了解什么是 ISPM 15 以及它对康明斯有何影响。

## Slide 2
  什么是 ISPM 15？
  哪些包装在范围内？
  ISPM 15 标记要求
  木材处理
  托盘再利用
  测试您的知识。
  构建您自己的合规托盘
ISPM 15 培训目标
ISPM：国际植物检疫措施标准
Notes: 本次培训的目标如下：首先，我们将了解 ispm 15 是什么，然后我们将了解包装的范围

## Slide 3
ISPM 15 概述
什么是 ISPM 15？
ISPM15（国际植物检疫措施标准）描述了降低检疫性有害生物通过木质包装引入和传播风险的植物检疫措施。
什么是植物检疫措施？
制定规则、措施和条例，以保护人类、动物和植物生命免受污染物、毒素或致病生物体带来的风险。
这适用于康明斯的哪些人？
包装人员
操作工
HSE
物料保管员
采购
ISPM：国际植物检疫措施标准
ISPM：国际植物检疫措施标准
Notes: 什么是植物检疫 – 完成

## Slide 4
ISPM 15 概述
这适用于哪些包装？
任何由实木制成的木质包装。
托盘、板条箱、垫木。
不包括内容
完全由薄木制成的木质包装材料（厚度不超过 6 毫米）
完全由加工木材材料制成的木质包装，例如胶合板、刨花板、定向刨花板或永久固定在货运车辆和集装箱上的单板木部件。
ISPM：国际植物检疫措施标准
Notes: 英国脱欧更新： 自 2021 年 1 月 1 日起，所有在英国和欧盟之间运输的木质包装材料必须经过热处理和标记，符合 ISPM15 国际标准。

## Slide 5
木材处理
热处理木材 （HT）
康明斯只接受经过热处理的木材。
请注意： 康明斯禁止对木材使用溴甲烷熏蒸处理。

## Slide 6
ISPM 15 标记
标记布局示例
标记的属性
IPPC 符号向左
国家代码 （XX）
生产者/处理提供商代码 （000）
治疗代码 （YY）
标记必须：
清晰
耐用且不可转让
放置在至少两个在使用木质包装时可见的位置
ISPM：国际植物检疫措施标准

## Slide 7
去皮木材
去皮木材
木质包装材料必须由去皮的木材制成。
如果出现以下情况，则可能会留下任意数量的视觉上分离且明显不同的小块树皮：
  宽度小于 3 厘米/0.39 英寸（无论长度如何）
  宽度大于 3 厘米/0.39 英寸，单块树皮的总表面积小于 50 平方厘米/7.75 平方英寸。
接受 5&6
6 是首选
这么多的树皮是不被接受的
x

## Slide 8
托盘再利用
木质包装材料的再利用*
被重复使用且未修复的木质包装 不需要重新处理。
木质包装材料的修复
如果更换了超过 1/3 的材料，则板条箱被视为 “再制造”，必须将其全部回收，必须擦除旧标记，并在板条箱上放置新标记以继续用作包装。
抹去的标记
*用于产品运输

## Slide 9
Q&A （问答）
测试

## Slide 10
Q&A （问答）
问题 1
康明斯接受哪些标记，哪些不接受？
1.
2.
3.
4.
Notes: 1. 更正
2. 正确的标记，但它是经过溴甲烷处理的
3. 纠正
4. 错误，标记难以辨认。

## Slide 11
Q&A （问答）
问卷调查 2
康明斯使用什么木材处理方法？禁止什么处理？
电镀处理
热处理
溴甲烷处理
硫酰氟处理
Notes: 未使用
正确
这在康明斯是被禁止的
未使用。

## Slide 12
Q&A （问答）
构建您自己的符合 ISPM 15 标准的托盘...
Notes: 添加他们为什么不正确！

## Slide 13
Q&A （问答）
构建您自己的符合 ISPM 15 标准的托盘...
选择您的托盘正在经历的木材处理...
溴甲烷熏蒸
热处理
硫酰氟熏蒸
ISPM：国际植物检疫措施标准

## Slide 14
Q&A （问答）
构建您自己的符合 ISPM 15 标准的托盘...
处理手段不正确，请重试...
康明斯禁止对木材使用溴甲烷熏蒸处理。
热处理 是康明斯唯一接受的木材处理方式
ISPM：国际植物检疫措施标准

## Slide 15
Q&A （问答）
构建您自己的符合 ISPM 15 标准的托盘...
选择您的托盘正在经历的木材处理手段...
热处理
溴甲烷熏蒸
硫酰氟熏蒸

## Slide 16
Q&A （问答）
构建您自己的符合 ISPM 15 标准的托盘...
接下来，木材上有树皮的迹象，木材上允许的树皮的正确阈值是多少？选择正确的托盘...
树皮宽度小于 3 厘米/ 0.39 英寸
树皮宽度小于 5 厘米/1.9 英寸
树皮宽度超过 3 厘米/0.39 英寸
ISPM：国际植物检疫措施标准

## Slide 17
Q&A （问答）
构建您自己的符合 ISPM 15 标准的托盘...
不正确，请重试...
树皮宽度不得超过 3 厘米/0.39 英寸
ISPM：国际植物检疫措施标准

## Slide 18
Q&A （问答）
构建您自己的符合 ISPM 15 标准的托盘...
接下来，木材上有树皮的迹象，木材上允许的树皮的正确阈值是多少？选择正确的托盘...
树皮宽度小于 3 厘米/ 0.39 英寸
树皮宽度小于 5 厘米/1.9 英寸
树皮宽度超过 3 厘米/0.39 英寸
ISPM：国际植物检疫措施标准

## Slide 19
Q&A （问答）
构建您自己的符合 ISPM 15 标准的托盘...
现在，为您的托盘选择正确的标记...

## Slide 20
Q&A （问答）
构建您自己的符合 ISPM 15 标准的托盘...
不正确，请重试...
ISPM：国际植物检疫措施标准
Notes: 如果您选择了第一个或第二个图章，则这些图章不正确

## Slide 21
Q&A （问答）
构建您自己的符合 ISPM 15 标准的托盘...
现在，为您的托盘选择正确的标记...
ISPM：国际植物检疫措施标准
Notes: 第一个标记不正确，符号中缺少 IPPC 字样
第二个标记也是不正确的，因为它是经过溴甲烷处理的木材
第三个标记是正确的

## Slide 22
Q&A （问答）
构建您自己的符合 ISPM 15 标准的托盘...
您将把标记放在托盘上的什么位置？选择正确的托盘。
1 个标记，位于托盘底部
我不需要标记。我知道我的托盘已经过处理
标记放置在至少两个位置，以便在使用木质包装时可见
ISPM：国际植物检疫措施标准

## Slide 23
Q&A （问答）
构建您自己的符合 ISPM 15 标准的托盘...
不正确，请重试...
标记应放置在至少两个使用木质包装时可见的位置
ISPM：国际植物检疫措施标准

## Slide 24
Q&A （问答）
构建您自己的符合 ISPM 15 标准的托盘...
您将把标记放在托盘上的什么位置？选择正确的托盘。
1 个标记，位于托盘底部
我不需要标记。我知道我的托盘已经过处理
标记放置在至少两个位置，以便在使用木质包装时可见
ISPM：国际植物检疫措施标准

## Slide 25
Q&A （问答）
构建您自己的符合 ISPM 15 标准的托盘...
热处理、去皮、冲压木托盘。
符合 ISPM 15 标准的托盘
合规托盘的实际图片
ISPM：国际植物检疫措施标准

## Slide 26
Q&A （问答）
关键要点...
关键要点
热处理是康明斯唯一接受的植物检疫措施。
康明斯禁止使用溴甲烷熏蒸处理。
木材应去皮。
所有木质包装都必须贴有 ISPM15 标记。
标记必须包含经认证的 IPPC 符号、国家代码、生产商/处理提供商代码和处理代码。
如果木质包装材料不符合 ISPM 15 标准，则不得使用。
ISPM：国际植物检疫措施标准

## Slide 27
Q&A （问答）
关键要点...
感谢您观看并完成康明斯 ISPM 15 培训。
ISPM：国际植物检疫措施标准